## Slide 1
计算机网络核心原理与故障诊断
从现象到证据：网络故障诊断
计算机网络核心原理与故障诊断
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc1122/

## Slide 2
先定位层次，再选择工具
链路/网络层：接口、地址、路由、丢包
应用/传输层：端口、握手、DNS、HTTP
2
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc1122/

## Slide 3
一次可复核的诊断闭环
1 复现与记录
2 假设与取证
3 单变量验证
3
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc1122/

## Slide 4
能 ping IP，不能访问域名
支持的假设：DNS 解析失败
反证：直接访问 IP 仍失败则继续查端口与 HTTP
4
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc1122/

## Slide 5
常用工具与证据
工具 | 主要证据 | 常见误读
ping | 可达性与 RTT | 失败不等于物理断线
traceroute | 路径跳点 | 星号不等于该跳必坏
dig/nslookup | DNS 记录 | 命中缓存不代表权威区正确
curl | HTTP 状态和头 | 状态码需结合响应体
5
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc1122/

## Slide 6
TCP 握手抓包判读
只有 SYN：检查监听、防火墙与回程
SYN/SYN-ACK 后无 ACK：检查客户端路径或状态
6
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc1122/

## Slide 7
订正时必须补齐证据链
1 原结论
2 新证据
3 修正后的结论
7
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc1122/

## Slide 8
安全边界
不泄漏标准答案，不执行破坏性命令
所有身份、地址与日志均使用测试数据
8
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc1122/

## Slide 9
课堂任务
任务 | 交付物 | 通过标准
定位 DNS 故障 | 三条命令和解释 | 结论可由输出支持
比较 TCP/UDP | 场景决策表 | 能说明取舍
计算吞吐量 | 过程和单位 | 数值与单位一致
9
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc1122/